## Slide 1: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Clase 6: Continuación

## Slide 2: Usart - Configuración XON/XOFF por consulta de estado
El simulador debe estar en la configuración 4: c4
Se configura el registro de control (62h) de la USART con el nro 51H
Sy/AS: tipo de comunicación (bit 0 = 1 -> asincrónica)
Vb: velocidad (bit 1= 0 -> 6 baudios)
DTR: data terminal ready (bit 4 = 1 -> activado)
ER (bit 6 = 1 -> reseteo de flags de error activado)
CTRL EQU 62H ; registro de control
…
MOV AL, 01010001B ; 51H
OUT CTRL, AL

## Slide 3: Usart - Configuración XON/XOFF por consulta de estado
Esperamos a que la USART esté lista para enviar un caracter.
TxRDY cambia a 1
Se envía el caracter a imprimir
Verificar si se recibió un caracter
RxRDY cambia a 1
Si no se recibió un caracter, se puede enviar el siguiente caracter.
Si recibimos un caracter, puede ser XON o XOFF
Si se recibe XON: se puede seguir imprimiendo
Si se recibe XOFF: hay que esperar hasta recibir XON para poder imprimir.

## Slide 4: Usart - Configuración XON/XOFF por consulta de estado
CTRL EQU 62H
…
TEST: IN AL, CTRL
AND AL, 01H
CMP AL, 01H
JNZ TEST
Espero a que la línea TxRDY (bit 0) del registro de control (en lectura)
sea = a 1

## Slide 5: Usart - Configuración XON/XOFF por consulta de estado
DOUT EQU 61H ; registro de datos de salida
…
MOV AL, [BX] ; Próximo caracter
OUT DOUT, AL

## Slide 6: Usart - Configuración XON/XOFF por consulta de estado
Verificamos si recibimos un caracter por parte de la impresora:
CTRL EQU 62H
…
IN AL, CTRL
AND AL, 02H
CMP AL, 02H
JZ RECIBI_CARACTER
Verifico si se recibió un caracter en la línea RxRDY (bit 1) del registro de control (en lectura)

## Slide 7: Usart - Configuración XON/XOFF por consulta de estado
Si recibí un caracter, se debe verificar si es XON o XOFF
DIN EQU 60H ; registro de datos de entrada
XON EQU 11H
XOFF EQU 13H
…
IN AL, DIN ; AL tiene el caracter recibido
CMP AL, XON ; si xon puedo seguir con la impresión
JZ TEST
CMP AL, XOFF ; si es xoff espero a que se libre el buffer
JZ RECIBIR_XON